## Slide 1: Программирование на Python
Лекция
Ошибки и исключения (exceptions)

## Slide 2: Вопросы на повторение
Можно ли получить несколько значений возвращаемых функцией?
Что такое глобальная область видимости?
А локальная?
Можно ли изменить внутри функции значение глобальной переменной?
Возможно ли отказаться от практики изменения глобальных переменных в функциях?
Как получить все переменные в глобальной области видимости?
А в локальной?
Можно ли переменное количество позиционных аргументов в функцию?
А как на счет переменного количества именованных аргументов?
Что такое рекурсия?

## Slide 3
Упражнение на повторение
Написать функцию min_max, которая возвращает минимальное и максимальное значение (одновременно) из позиционных аргументов.
>>> min_max(1)
(1, 1)
>>> min_max(1, 2, 0, -5, 3)
(-5, 3)

## Slide 4
Виды ошибок
Существует два вида ошибок:
синтаксические ошибки (syntax errors)
исключения (exceptions)

## Slide 5
Синтаксические ошибки
Синтаксические ошибки, также известные как ошибки разбора кода (парсинга, parsing) — ошибки, которые допускает программист при наборе кода:
Такие ошибки выявляются до выполнения скрипта

## Slide 6
Исключения
Даже если выражение или оператор синтаксически верны, они могут вызвать ошибку при попытке их исполнения. Ошибки, обнаруженные при исполнении, называются исключениями (exceptions)
Деление на ноль
Переменная spam не определена
Конкатенация строки и числа

## Slide 7
Исключение – тип данных
Исключения (exceptions) - это тип данных в Python (как int, bool, float и т.д.).
Если исключения помогают выявить ошибки, то должен
существовать и способ их отлавливания.
Исключения необходимы для того, чтобы сообщать программисту об ошибках.

## Slide 8
Перехватывание исключений
Существует необходимость перехватывать исключения

## Slide 9
Обработка исключений
Для перехватывания исключений используется конструкция try… except
В блок try помещается потенциально опасный код
В блок except отрабатывает только при возникновении исключения

## Slide 10
Различные типы исключений
При работе программы возможны исключения различных типов
Нажимаем Ctrl-D
Типы исключений

## Slide 11
Перехват исключений заданного типа
Для перехватывания исключений определенного типа можно использовать несколько блоков except:
Нажимаем Ctrl-D
Перехватили исключение
типа KeyboardInterrupt
Перехватили исключение типа ValueError

## Slide 12
Перехват нескольких исключений
Блок except может содержать несколько исключений в виде заключённого в скобки кортежа
Нажимаем Ctrl-D
Перехватили исключение
типа KeyboardInterrupt
Перехватили исключение типа ValueError

## Slide 13
Блок else
Можно также добавить пункт else к соответствующему блоку try..except.
Этот пункт будет выполнен тогда, когда исключений не возникает.
Все OK

## Slide 14
Блок finally
Если необходимо гарантированное выполнение кода вне зависимости от то возникло ли исключение или нет, то нужно добавить пункт finally к соответствующему блоку try..except

## Slide 15
Порождение исключений
Оператор raise позволяет программисту принудительно породить исключение.
Единственный аргумент оператора raise определяет исключение, которое нужно возбудить. Им может быть либо экземпляр исключения, либо класс исключения (класс, дочерний к классу BaseException).

## Slide 16
Перечень стандартных исключений